Departamento de Administração Tecnológica de Processos Industriais e Químicos

Disciplina: Escoamento e Transferência de Fluidos

Professor: Diógenes Ganghis P. de Lyra

Avaliação em grupo de cinco pessoas

Data da entrega: 05/01/2009

# 2ª Avaliação

Para apagar o incêndio de um edifício próximo a um grande lago, os bombeiros retiraram água do lago, usando para tanto uma bomba e dirigiram o jato d’água para o edifício. Ambas as mangueiras conectadas à bomba são de plástico semiflexível e tem um diâmetro interno de 2 in na sucção e 1,5 in no recalque, sendo que a mangueira de recalque possui 32,8 ft de comprimento e a de sucção 65,6 ft de comprimento. A sua saída está a exatamente 3m acima da superfície do lago. Sabendo-se que, existe uma válvula gaveta flangeada totalmente aberta (k = 10) na tubulação de recalque e que o componente horizontal da velocidade do jato livre na saída da tubulação de recalque é de 24.808,15 ft/h, determinar a potência da bomba, no SI, sabendo que o seu rendimento é de 75%. Adote a densidade da água como sendo 3,61 lb/in³, a viscosidade da água como sendo 10-3 (Pa s) e a aceleração da gravidade como sendo 9,81 m/s². Utilize a equação de Darcy-Weissbach e o diagrama de Moody para determinar o coeficiente de atrito para cada um dos trechos de tubulação. Explicar sua determinação, anexando o diagrama de Moody marcado com o ponto identificado. Considere a rugosidade do plástico semiflexível igual a 0,0015.

Antes da potência da bomba, determine, no SI, as propriedades abaixo:

| PARÂMETRO | VALOR | PARÂMETRO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Área 1 |  | Nº de Reynoldes 1 |  |
| Área 2 |  | Nº de Reynoldes 1 |  |
| Velocidade 1 |  | Coeficiente de atrito 1 |  |
| Veloicidade 2 |  | Coeficiente de atrito 2 |  |
| Cota 1 |  | Perda de carga localizada |  |
| Cota 2 |  | Perda de carga distribuida 1 |  |
| Pressão 1 |  | Perda de carga distribuida 2 |  |
| Pressão 2 |  | Perda de carga total |  |
| Vazão volumétrica |  | Trabalho da bomba |  |

Expliquem todas etapas dos cálculos, justificando, com a teoria, as formulas utilizadas e as transformações realizadas. É necessário, a elaboração de um resumo sobre escoamento de fluidos antes da resolução do problema, apresentando a equação da continuidade, Bernoulli e conservaão de energia, bem como a perda de carga.

RECOMENDO QUE PEGUEM LIVROS SOBRE O ASSUNTO PARA ORIENTAR A ELAORAÇÃO DO TRABALHO.

DIAGRAMA DE MOODY

# Text boxes

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇAO TECNOLÓGICA DA BAHIA