Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – CEFET/BA

Disciplina: Escoamento e Transferência de Calor

Professor: Diógenes Ganghis

# 2ª  LISTA DE EXERCÍCIOS – SISTEMA DE UNIDADES

- O kWh é unidade usual da medida de consumo de energia elétrica, um múltiplo do joule, que é a unidade do Sistema Internacional. Qual o fator que relaciona estas unidades?

- Calcule a concentração, em g/L, mg/L, g/mL e μg/L de uma solução aquosa de hidróxido de sódio (NaOH) que contém 60 g de sal em 500 mL de solução.

- Evapora-se totalmente o solvente de 750 mL de uma solução aquosa de NaCl de concentração 6,0 g/L. Quantos gramas de NaCl são obtidos?

- Foi determinada a quantidade de monóxido de carbono em certo local de Santa Catarina. Em 5,5 m³ de ar foram encontrados 220 μg de CO. Qual a concentração de CO, expressa em μg/m³?

- Utilize a tabela de conversão de unidades e calcule (conservando as propriedades de arredondamento e algarismos significativos):

  - 10 m em cm, km, mm.

  - 2,5 cv em HP, btu/min, kW

  - 15 cm³ em L, galão, ft³

  - 15 cm de Hg em atmosfera, bar

  - 13 HP em btu/min, btu/h, kW, W, kcal/min

  - 50 kWh em btu, HP/h, kcal

  - 2 joules em erg, libra pé

  - 1500 kcal em kgm

  - 1,545 libra/pol² em kg/m²

  - 25,5 segundos em h, min, dia

- O volume de Coca-Cola na garrafa  é 33 cL, ou seja, 330 cm³. O volume de água no copo é aproximadamente 20 dL, ou seja, 200 cm³. Exprimir em dm³:

  - 25 cm³;

  - 2 m³;

  - 45 mL.

- Se uma torneira libera 18 litros de água em 9 minutos, em 2 horas e 15 minutos liberará quantos litros?

- Um cubo tem uma aresta de um ft. Calcule:

  - A aresta em mm

  - A área em cm²

  - O volume em m3³

  - O volume em in³

- Em uma cidade com área de 30 km² está chovendo há uma hora. Sabe-se que, a cada minuto, a altura da água que cobre a área da cidade é 0,1 mm. Determine o volume de água, em m², que caiu sobre a cidade. Qual seria este volume medido em litros?

- Uma determinada marca de tinta propõe que cada litro de tinta cobre uma área de 16 m². Sabendo que a tinta será utilizada para pintar uma área 280.000 in² e que cada galão custa 90 reais, quantos galões serão necessários? Qual o valor gasto no projeto?